## Slide 1: Cảm biến đo Nhiệt Đô và Độ Ẩm Esp32_SHT3x-SHT4x
https://telua.co - Telua IoT platform

## Slide 2: Giải pháp IoT giám sát nhiệt độ, độ ẩm thông qua WI-Fi 2.4 GHz • Văn phòng, Nhà xưởng, Phòng sạch • Kho thành phẩm, Kho nguyên liệu • Tòa nhà, Kho dược phẩm, Cửa hàng • Trung tâm dữ liệu - Phòng server • Nông trại, Nhà kính - Nhà màng Gói IoT này mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng, bao gồm: • Cung cấp số liệu nhiệt độ, độ ẩm cập nhật và tin cậy • Giám sát nhiệt độ, độ ẩm mọi lúc, mọi nơi • Phát hiện kịp thời khi nhiệt độ, độ ẩm bất thường • Đảm bảo chất lượng vật tư hàng hóa • Tuân thủ quy định về môi trường bảo quản hàng hóa Thông tin thiết bị Nguồn cấp: 5VDC - 500mA Đo nhiệt độ: -40ºC…+125ºC Thang độ ẩm: 0 - 100% RH ±3% RH Theo dõi Online qua App, Web Có cảnh báo qua Email, Telegram, Vị trí trên bản đồ , cảnh báo thiết bị offline Công nghệ: Wi-Fi Xuất xứ: Việt Nam Telua IoT platform sẽ cung cấp miễn phí phần mền nếu dưới 3 thiết bị và sẽ thu phí nếu sử dụng trên 3 thiết bị và bắt đầu thu phí từ 01/2024
https://telua.co - Telua IoT platform

## Slide 3: Hướng dẫn đăng kí thiết bị
https://telua.co - Telua IoT platform
Cần hai bước để một thiết bị có thể kết nối lên cloud
Bước 1: Thiết lập kết nối Wi-Fi giữa thiết bị và Internet
Bước 2: Liên kết thiết bị với https://telua.co/aiot

## Slide 4: Thiết lập kết nối Internet
https://telua.co - Telua IoT platform
1 Cài đặt ứng dụng EspTouch: SmartConfig lên thiết bị di động
2 Cấp nguồn 5VDC cho thiết bị
3 Mở ứng dụng EspTouch và điền mật khẩu của Wi-Fi
- Mật khẩu Wi-Fi sẽ được lưu trên thiết bị để sử dụng lại
- Mật khẩu chỉ nhập một lần duy nhất, nếu mật khẩu Wi-Fi bị đổi thì chỉ cần cập nhập lại mật khẩu
4 Sau khi nhấn “CONFIRM” xin chờ để thiết bị kiểm tra kết nối với internet

## Slide 5: Kích hoạt thiết bị
https://telua.co - Telua IoT platform
1. Truy cập https://telua.co/ và chọn AIoT
2. Sử dụng email để đăng nhập https://telua.co/aiot

## Slide 6: Kích hoạt thiết bị
https://telua.co - Telua IoT platform
3. Nhấp vào nút “Thêm”
4. Nhấp số Sê-ri cho thiết bị

## Slide 7: Kiểm tra thiết bị
https://telua.co - Telua IoT platform

## Slide 8: Hiện nhiệt độ và độ ẩm
https://telua.co - Telua IoT platform

## Slide 9: Cách nhận tin nhắn cảnh báo
https://telua.co - Telua IoT platform
1 Nhấp vào nút “Nhiều thông tin hơn”
2 Nhấp vào nút “Nhiều thông tin hơn”

## Slide 10: Cách nhận tin nhắn cảnh báo
https://telua.co - Telua IoT platform
3 Nhấp vào nút “Nhiều thông tin hơn”

## Slide 11: Cách nhận tin qua Telegram
https://telua.co - Telua IoT platform
1 Nhập vào https://t.me/telua_company_bot để tới chatbot

## Slide 12: Cách nhận tin qua Telegram
https://telua.co - Telua IoT platform
2 Nhấp vào nút “Thông tin tài khoản” để lấy mã xác thực và điền thông tin để liên kết

## Slide 13: Cách nhận tin qua Telegram
https://telua.co - Telua IoT platform
3 Sau khi liên kết có thể dùng ứng dụng Telegram để nhận cảnh báo và kiểm tra thông tin của thiết bị

## Slide 14: Điều khiển thiết bị thông qua nhiệt đô và độ ẩm
https://telua.co - Telua IoT platform
Để điều khiển thiết bị ngoại vi thì cần mua thêm biết bị để điều khiển và mạch hỗ trợ công xuất lớn

## Slide 15: Hỗ trợ kĩ thuật
https://telua.co - Telua IoT platform
Email: info@telua.co hoặc letrthong@gmail.com
Phone-Zalo-Telegram: (+84) 0356148008
Demo: https://telua.co/aiot
Email : letrthong@gmail.com
Pass: 12345678